## Slide 1
Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Facultad Ingeniería pregrado
Diseño estructural
Concreto reforzado
COLUMNAS
Profesor: Ing. Sergio Daniel Ladino Delgado
Correo: sladinod@unal.edu.co

## Slide 2
COLUMNAS
Introducción diseño de columnas y clasificación
Columnas cortas de concreto reforzado:
Si una columna de concreto reforzado falla debido a la falla inicial del material, se clasifica como columna corta. Es decir, Consideramos que una columna corta es un miembro más bien robusto con poca flexibilidad.
Columnas largas o esbeltas de concreto reforzado:
A medida que las columnas se hacen más esbeltas, las deformaciones por flexión también aumentarán, así como los momentos secundarios resultantes.
Columnas sismo resistente
Notes: Cuando una columna está sometida a momentos primarios (aquellos momentos causados por las cargas aplicadas, rotaciones de los nudos, etc.), el eje del miembro se deflexiona lateralmente, dando por resultado momentos adicionales iguales a la carga de la columna multiplicada por la deflexión lateral. Estos momentos se llaman momentos secundarios o momentos P-Δ y se ilustran en la Figura 9.1. Una columna que tiene momentos secundarios grandes se llama columna esbelta y es necesario dimensionar su sección transversal para la suma de los momentos primarios y secundarios. El propósito del ACI es permitir diseñar las columnas como columnas cortas si el efecto secundario o efecto PΔ no reduce su resistencia en más de 5%. Las relaciones de esbeltez efectivas se describen y evalúan en el Capítulo 11 y se usan para clasificar las columnas como cortas o como esbeltas. Cuando las relaciones son mayores que ciertos valores (según que las columnas estén o no arriostradas lateralmente), se clasi fican como columnas esbeltas. Los efectos de esbeltez pueden despreciarse en aproximadamente 40% de todas las columnas no arriostradas y en aproximadamente 90% de aquellas arriostradas contra el desplazamiento lateral.

## Slide 3
COLUMNAS
Columnas Cortas

## Slide 4
COLUMNAS CORTAS
CARGA AXIAL
TRACCIÓN

## Slide 5
COLUMNAS CORTAS
Tracción
El concreto no aporta en la resistencia debido a que su fisuración en tracción se presenta a pequeñas deformaciones, lo que impide la trasmisión de esfuerzos en el mismo
es >0.005
es1
esi
esi
esn
fy
fy
fy
fy
fs1
fsi
fsi
fsn
Deformaciones
Esfuerzos
Fuerzas

## Slide 6
COLUMNAS CORTAS
Tracción
Para determinar la resistencia de diseño de una sección por el método de los factores de carga y resistencia LRFD, se multiplica la resistencia nominal a la tracción de la misma por el factor de reducción de resistencia ϕ, el cual tiene un valor menor que la unidad
Fs1 =As1 fy
Fsi =Asi fy
Fsi =Asi fy
Fsn =Asn fy
Fuerzas

## Slide 7
COLUMNAS CORTAS
CARGA AXIAL
COMPRESIÓN

## Slide 8
COLUMNAS CORTAS
Compresión
Se sabe que el concreto alcanza su resistencia máxima a deformaciones un poco mayores que 0.002 y se considera que deja de soportar esfuerzos de compresión a una deformación de 0.003,
por lo que, si existe compatibilidad de deformaciones entre los dos materiales, se puede
considerar que el acero puede alcanzar su fluencia antes de que la sección falle
Notes: se ha adoptado como estándar el ensayo de cilindros con relación longitud sobre diámetro igual a 2, para determinar la resistencia del concreto a la compresión. Sin embargo, dicha resistencia también depende de la forma del elemento que se ensaye; a medida que se incrementa la relación de esbeltez de la probeta, la resistencia a la compresión tiende a ser el 85 % de la resistencia sobre cilindros con relación de 2. Efectivamente, algunos autores han encontrado que el concreto en los elementos solicitados a carga axial de compresión tiene una resistencia máxima de 0.85 · f′c

## Slide 9
COLUMNAS CORTAS
Compresión
Al alcanzarse la resistencia máxima a la compresión en un elemento de concreto reforzado, el concreto ya ha entrado en su etapa de deterioro, fraccionándose y desmoronándose, lo que produce una inestabilidad lateral de las barras de acero, las cuales inevitablemente se pandean perdiendo por completo la capacidad de carga
Notes: Cuando una columna está sometida a momentos primarios (aquellos momentos causados por las cargas aplicadas, rotaciones de los nudos, etc.), el eje del miembro se deflexiona lateralmente, dando por resultado momentos adicionales iguales a la carga de la columna multiplicada por la deflexión lateral. Estos momentos se llaman momentos secundarios o momentos P-Δ y se ilustran en la Figura 9.1. Una columna que tiene momentos secundarios grandes se llama columna esbelta y es necesario dimensionar su sección transversal para la suma de los momentos primarios y secundarios. El propósito del ACI es permitir diseñar las columnas como columnas cortas si el efecto secundario o efecto PΔ no reduce su resistencia en más de 5%. Las relaciones de esbeltez efectivas se describen y evalúan en el Capítulo 11 y se usan para clasificar las columnas como cortas o como esbeltas. Cuando las relaciones son mayores que ciertos valores (según que las columnas estén o no arriostradas lateralmente), se clasi fican como columnas esbeltas. Los efectos de esbeltez pueden despreciarse en aproximadamente 40% de todas las columnas no arriostradas y en aproximadamente 90% de aquellas arriostradas contra el desplazamiento lateral.

## Slide 10
COLUMNAS CORTAS
Compresión
Por esta razón se hace necesario confinar el concreto usando refuerzo transversal cerrado, el cual puede suministrase en forma de estribos o espirales
Estribos
Espirales
Notes: Este confinamiento permite que exista una zona de la columna encerrada por el refuerzo transversal, denominada núcleo, la cual incluso luego de presentarse la fisuración se mantiene en su lugar, mientras que el recubrimiento se desprende. Algunos autores han encontrado que cuando la separación del refuerzo transversal es pequeña se puede presentar incluso un incremento en la resistencia a la compresión del concreto confinado, como cuando se aplica una presión de cámara en un ensayo triaxial. Sin embargo para efectos prácticos dichos incrementos se desprecian en el momento de calcular la resistencia nominal de la sección

## Slide 11
COLUMNAS CORTAS
Compresión
Notes: Debido a que es poco probable que se presente una falla por compresión pura es necesario considerar que existe una excentricidad mínima en la aplicación de la carga, lo que reduce la capacidad del elemento para soportar fuerza axial. Para tener en cuenta esta reducción de la resistencia el Reglamento NSR-10 en su numeral C10.3.6.1 establece una resistencia máxima nominal a la compresión, N(c)n,max, equivalente a un porcentaje de la resistencia nominal a la compresión, N(c)o, que se obtendría con excentricidad nula así: 0.75 · N(c)o, para el caso de elementos confinados con estribos y 0.8 · N(c)o, para elementos confinados con espirales. Valores que son más restrictivos que los estipulados por el numeral 22.4.2.1 del ACI-318-14, los cuales equivalen al 80 % y al 85 % de N(c)o, respectivamente.

## Slide 12
COLUMNAS CORTAS
Resistencia nominal compresión
ec =0.003
es1
esi
esi
esn
Deformaciones
es =0.003>0.0021
Notes: Este confinamiento permite que exista una zona de la columna encerrada por el refuerzo transversal, denominada núcleo, la cual incluso luego de presentarse la fisuración se mantiene en su lugar, mientras que el recubrimiento se desprende. Algunos autores han encontrado que cuando la separación del refuerzo transversal es pequeña se puede presentar incluso un incremento en la resistencia a la compresión del concreto confinado, como cuando se aplica una presión de cámara en un ensayo triaxial. Sin embargo para efectos prácticos dichos incrementos se desprecian en el momento de calcular la resistencia nominal de la sección

## Slide 13
COLUMNAS CORTAS
Resistencia compresión
fy
fy
fy
Esfuerzos
fy
0.85f’c
Cc=0.85f’c (Ag-As)

## Slide 14
COLUMNAS CORTAS
Resistencia nominal compresión

## Slide 15
COLUMNAS CORTAS
Ejemplo
Calcular la máxima fuerza axial que se puede aplicar a la columna de la figura, si f´c=21 Mpa y fy= 420 MPa
500
400
3#8
3#8
4#7

## Slide 16
COLUMNAS CORTAS
CARGA AXIAL
COMPRESIÓN
Y FLEXION UNIAXIAL

## Slide 17
COLUMNAS CORTAS
Flexo compresión
Notes: · f′c

## Slide 18
COLUMNAS CORTAS
Flexo compresión
Carga axial grande que causa falla del concreto por aplastamiento con todas las varillas alcanzando su fluencia en compresión.
Carga axial grande y un momento pequeño pero toda la sección transversal a compresión. La falla ocurre por aplastamiento del concreto y todas las varillas trabajan a compresión.
Las varillas en el lado opuesto a la carga están a tensión sin llegar al esfuerzo de fluencia. La falla ocurre por aplastamiento del concreto.
Notes: · f′c

## Slide 19
COLUMNAS CORTAS
Flexo compresión
Condición de carga balanceada; las varillas a tensión alcanzan su esfuerzo de fluencia al mismo tiempo que el concreto en el lado a compresión que falla a 0.85f’c por aplastamiento.
Un momento grande, con carga axial relativamente menor; la falla se inicia por fluencia de las varillas a tensión
Momento flexionante grande; la falla ocurre como en una viga.
Notes: · f′c

## Slide 20
COLUMNAS CORTAS
Flexo compresión
Cuando se analiza un elemento que puede estar sometido de manera simultánea a momentos flectores y a fuerzas axiales, el modo de falla no es único y por lo tanto la relación entre la carga y el momento varía de acuerdo con el caso que se esté estudiando. Para poder revisar cada una de las posibles combinaciones, es necesario conocer el diagrama de interacción del elemento, que representa la superficie de falla, es decir, las parejas de carga contra momento en las cuales el elemento alcanza su resistencia.

## Slide 21
COLUMNAS CORTAS
E.N
es1
es2
es3
es4
ec
a
0.85f’c
fs1
fs2
fs3
fs4
Ns1
Ns2
Ns3
Ns4
Cc
(+)
(-)

## Slide 22
COLUMNAS CORTAS
Diagrama de interacción
Para construir el diagrama de interacción es necesario evaluar diferentes condiciones de falla para el elemento, entre ellas el caso cuando el elemento está solicitado a carga axial tanto de compresión como de tracción, así como cuando está solicitado simultáneamente a carga axial y a momento flector para diferentes profundidades del eje neutro

## Slide 23
COLUMNAS CORTAS
Ejemplo
Calcular el diagrama de interacción para la siguiente columna de la figura, si f´c=21 Mpa y fy= 420 MPa
500
400
3#8
3#8
4#7

## Slide 24
COLUMNAS CORTAS
Diagrama de interacción

## Slide 25
COLUMNAS CORTAS
CARGA AXIAL
COMPRESIÓN
Y FLEXION BIAXIAL

## Slide 26
COLUMNAS CORTAS
Flexión Biaxial
Fuente: Park & Paulay

## Slide 27
COLUMNAS CORTAS
Flexión Biaxial
Fuente: Park & Paulay

## Slide 28
COLUMNAS CORTAS
ECUACIONES DE INTERACCIÓN
Se acercan a la superficie de interacción
1. Bresler

## Slide 29
COLUMNAS CORTAS
ECUACIONES DE INTERACCIÓN
Se acercan a la superficie de interacción
2. Bresler

## Slide 30
COLUMNAS CORTAS
ECUACIONES DE INTERACCIÓN
Se acercan a la superficie de interacción
3. Bresler
Este método no es válido para valores de ϕPnx y ϕPny menores de ϕPb

## Slide 31
COLUMNAS
ESBELTEZ Y EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN

## Slide 32
COLUMNAS ESBELTAS
Longitud efectiva

## Slide 33
COLUMNAS ESBELTAS
Longitud efectiva

## Slide 34
COLUMNAS ESBELTAS
Columna corta o esbelta?
Lu =longitud libre de la columna
K= Factor longitud efectiva
r= radio de giro de la columna en el plano de análisis
Según C.10.10.1 se considera una columna corta si:
M1/M2 es positivo si la columna flectada es simple si tiene curvatura doble es negativo
Estructura no arriostrada contra desplazamiento laterales
Estructura arriostrada contra desplazamiento laterales

## Slide 35
COLUMNAS ESBELTAS
Radio de giro según NSR-10
rx
ry
Mx
My
b
h
rx
My
ry
Mx

## Slide 36
COLUMNAS ESBELTAS
Estructura con desplazamiento Lateral
Park & Paulay
Estructura arriostrada
Estructura no arriostrada

## Slide 37
COLUMNAS ESBELTAS
Estructura con desplazamiento Lateral
Park & Paulay
C.10.10.1 Se permite considerar los elementos a compresión como
arriostrados contra desplazamientos laterales cuando los elementos de arriostramiento tienen una rigidez total que restringe los movimientos laterales de ese piso de al menos doce veces la rigidez bruta de las columnas dentro del piso.

## Slide 38
COLUMNAS ESBELTAS
Estructura con desplazamiento Lateral
Jackson y Moreland recogieron y publicaron unos nomogramas para calcular el factor de longitud efectiva
Columna Superior
Columna inferior

## Slide 39
COLUMNAS ESBELTAS
Estructura con desplazamiento Lateral
Columna Superior
Columna inferior
Si un extremo de la columna está articulado,
Y es teóricamente igual a ∞ y si está empotrado, Y = 0. Como es prácticamente imposible lograr un empotramiento perfecto, Y usualmente se toma igual a 1.0 en vez de 0 para los empotramientos supuestos.

## Slide 40
COLUMNAS ESBELTAS
Ejemplo
Columna Superior
Columna inferior
3.50
3.00
Calcular el factor de longitud efectiva y la longitud efectiva de la columna central, en 1° y 2° piso, del pórtico de la figura.
Vigas 30x40 Columnas 40x60. Determine si la columna es esbelta
7.00
8.00
6.00

## Slide 41
COLUMNAS
EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN

## Slide 42
COLUMNAS ESBELTAS
Ocurre a nivel de toda la estructura o piso debido al desplazamiento lateral relativo provocado por fuerzas horizontales
Las cargas gravitacionales totales de la edificación que bajan por ese piso ya no están alineadas con las bases de las columnas estructurales. Esto genera un momento de volcamiento global extra igual, el cual incrementa las solicitaciones
Efecto P-D
Efecto P-d
La carga P ahora actúa a una distancia delta de la línea original del eje, creando un momento flector adicional igual a Pdelta. Este momento adicional aumenta la flexión.

## Slide 43
COLUMNAS ESBELTAS
Efectos de segundo orden
Análisis no lineal de segundo orden
Análisis elástico de segundo orden
Procedimiento de magnificación de momentos
NOTA: Los momentos totales, incluyendo los efectos de segundo orden, de elementos en compresión, vigas de restricción u otros elementos estructurales no deben exceder 1.4 veces los momentos debidos a los efectos de primer orden.
Considera la No linealidad geométrica (PD y Pd) y No linealidad del material Modifica la rigidez de los elementos Considera la fisuración progresiva de las secciones
Considera la No linealidad geométrica (PD y Pd) y Linealidad del material por medio de fisuración de las secciones
Método simplificado diseñado para estimar los efectos de segundo orden a partir de un análisis simple de primer orden.

## Slide 44
COLUMNAS ESBELTAS
Magnificación de momentos
Columnas de estructuras sin desplazamiento lateral C.10.10.6.
Columnas de estructuras con desplazamiento lateral C.10.10.7

## Slide 45
COLUMNAS ESBELTAS
Magnificación de momentos
Con desplazamiento lateral
El piso está impedido de desplazarse lateralmente de forma significativa La deformación ocurre únicamente a lo largo del propio eje del miembro (Efecto Pd).
Magnificación: El momento máximo real ocurrirá típicamente cerca de la sección media de la columna debido a su curvatura. El momento de diseño se amplifica mediante un factor
Sin desplazamiento lateral
La estructura depende de la rigidez a la flexión de sus propias vigas y columnas para resistir cargas laterales (sismo). Las nudos superiores de las columnas se desplazan horizontalmente respecto a las inferiores (Efecto PD).
Magnificación: Los momentos se dividen en dos componentes: aquellos generados por cargas que no producen desplazamiento (como cargas de gravedad simétricas, Mns) y aquellos que sí lo producen (como sismo Ms). Se amplifican los momentos de traslación mediante un factor

## Slide 46
COLUMNAS ESBELTAS
Magnificación de momentos
Sin desplazamiento lateral
Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial mayorada Pu y para el momento mayorado amplificado para los efectos de curvatura del elemento, Mc , como sigue:
Si b =0.60

## Slide 47
COLUMNAS ESBELTAS
Magnificación de momentos
Con desplazamiento lateral
Los momentos M1 y M2 en los extremos de un elemento individual a compresión deben tomarse como:
(C.10-18)
(C.10-19)
C.10.10.7.2- El factor de longitud efectiva k debe ser determinado usando los valores Ec e l dados en C.10.10.4 y no debe ser menor de 1.0.

## Slide 48
COLUMNAS ESBELTAS
Magnificación de momentos
Con desplazamiento lateral
C.10.10.7.3- El magnificador de momento δs debe ser calculado como:
Si el δs calculado por la ecuación (C.10-20) excede de 1.5, el δs debe ser calculado usando el análisis elástico de segundo orden ó C.10.10.7.4.
donde ∑Pu es la sumatoria de todas las cargas verticales mayoradas en un piso y ∑Pc es la sumatoria de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso. ∑Pu se calcula usando la ecuación (C.10-13) con el valor k de terminado en C.10.10.7.2 y El de C.10.10.6.1 donde βds debe sustituir a βdns.